## Slide 1: Tarjeta de red (NIC)
El puente esencial entre el sistema y la red.
Certificado de Profesionalidad IFCT0209

## Slide 2: Fundamentos de hardware Entendiendo la anatomía física de la NIC (Network Interface Card)

## Slide 3: ¿Qué es una NIC?
Definición Técnica
Es un componente de hardware que permite la comunicación entre un ordenador y otros dispositivos dentro de una red informática, operando en las capas 1 y 2 del modelo OSI.(Cableado)
Identidad Única
Cada tarjeta posee una dirección física única grabada en su memoria ROM, conocida como dirección MAC (Media Access Control), esencial para el direccionamiento a nivel de enlace.

## Slide 4: Anatomía de la Tarjeta
Controlador: Procesa las tramas de datos.
Puerto RJ-45: Punto de conexión física para cable UTP.
Interfaz de Bus: Conexión a la placa base (PCIe).
Indicadores LED: Muestran estado de enlace y actividad.

## Slide 5: Evolución del Bus
ISA / PCI
Buses antiguos con transmisión en paralelo. Limitados por bajas tasas de transferencia y latencia compartida.
PCI Express (x1)
El estándar actual. Utiliza transmisión en serie de alta velocidad con canales dedicados (Lanes) punto a punto.
Integrada (On-board)
Implementada directamente en el PCB de la placa base, gestionada por el Chipset (Southbridge/PCH)

## Slide 6: Conectividad y Redes
Integración en el entorno microinformático y diagnóstico básico

## Slide 7: Tipos de Conexión
Ethernet (Cableada) Máxima estabilidad y baja latencia.Ideal para servidores y puestos de trabajo fijos.
(y para jugar)
Wi-Fi (Inalámbrica)
Movilidad y flexibilidad. Estándares modernos (Wi-Fi 6) alcanzan velocidades Gigabit con menor interferencia.

## Slide 8: La Identidad de Red
"La dirección MAC es el DNI físico de tu hardware; mientras que la IP es el código postal de tu ubicación actual en la red."
MAC: Identificador permanente a nivel de hardware.
IP: Dirección lógica asignada por la red.

## Slide 9: Funciones Técnicas Avanzadas
Full Duplex: Capacidad de enviar y recibir datos simultáneamente sin colisiones.
Wake-on-LAN (WoL): Protocolo que permite encender el PC de forma remota mediante un paquete mágico.
Auto-MDIX: Detección automática del tipo de cable (directo o cruzado) para eliminar errores de conexión.
VLAN Tagging: Capacidad para identificar tramas de diferentes redes virtuales (Estándar 802.1Q).

## Slide 10: Estándares de Velocidad Ethernet
La velocidad depende del controlador y del tipo de cableado (Cat 5e, 6, 6a).
10 Mbps — Ethernet
100 Mbps — Fast Ethernet
1000 Mbps — Gigabit Ethernet
2.5 / 5 / 10 Gbps — Estándares modernos para redes de alto rendimiento

## Slide 11: Diagnóstico Básico
Windows: ipconfig /all
Linux: ip a o ifconfig